## Slide 1: Физико-химия нефтяных дисперсных систем (часть 1)
Кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа»
Проф., д.т.н., Пивоварова Н.А.

## Slide 2: Коллоидные системы

## Slide 3: Направления в химии нефти
- аналитическое направление - изучение состава нефтей и нефтепродуктов для их практического применения с целью выбора оптимальной технологической схемы переработки на основе знаний потенциального содержания компонентов. Идентифицированы десятки тысяч органических соединений, входящих в состав нефти и нефтепродуктов, в реальности их намного больше, т.к. выделение отдельных компонентов связано со значительными аналитическими трудностями.
– физический подход. До сих пор многие явления в нефтяных системах трактуются на основе физических законов, установленных для молекулярных растворов: законов Рауля, Генри, Ньютона, Менделеева-Клайперона, Дарси и т.д. Этот подход заключается в изучении влияния Р-V-Т-условий и механизма химических взаимодействий отдельных компонентов нефти.
При добыче, транспортировке, переработке и применении нефтяные системы могут находиться при повышенных температурах и давлениях, когда возможны химические превращения нефтяных компонентов.

## Slide 4: Направления в химии нефти
– коллоидно-химическое направление. Нефть – это сложная многокомпонентная смесь, проявляющая в зависимости от совокупности внешних условий, свойств дисперсной системы или молекулярного раствора.
Объектами классической коллоидной химии являются в основном дисперсии с полярной средой (чаще водной) при практически постоянном соотношении дисперсионной среды и дисперсной фазы.
Нефтяные дисперсные системы отличаются от классических коллоидов в силу чрезвычайно многообразия составляющих их компонентов, во-первых тем, что степень их дисперсности сильно изменяется от внешних условий. Под влиянием температурных или механических воздействий, например, происходит взаимосогласованное изменение размеров ядра и толщины сольватного слоя элементов дисперсной фазы НДС. В результате сольватный слой может изменять свой состав, а также переходить в дисперсионную среду или обогащаться ею

## Slide 5: Хроматограмма бензиновой фракции

## Slide 6: Хроматограмма нефти

## Slide 7: Отличие НДС от классических коллоидов
Многообразие компонентов, входящих в НДС, разнообразие свойств, строения, форм и молекул углеводородов и гетероатомных соединений;
Мультидисперсность НДС, возможность сосуществования дисперсных систем разных типов;
Полидисперсность НДС, размеры компоненты могут отличаться в сотни раз;
Отсутствие зарядовых и минимум зарядово-поляризационных взаимодействий молекул в НДС;
Присутствие органических молекул с радикалами, т.е. с некомпенсированным спином (парамагнетизм НДС);

## Slide 8: Отличие НДС от классических коллоидов
Склонность высокомолекулярных компонентов НДС к процессам гомолитической диссоциации с образованием радикалов;
Наличие соединений микроэлементов, обладающих парамагнитными свойствами;
Образование устойчивых ассоциативных комбинаций на основе обменных взаимодействий, обусловленных спиновыми и спинполяризованными свойствами молекул;
Формирование сложных структурных единиц (ССЕ), перераспределение компонентов и слоёв ССЕ между фазами под влиянием внешний воздействий.

## Slide 9: Классификация нефтяных систем по агрегатному состоянию
Отношение Н/С | Агрегатное состояние | Структурно-механические свойства | Примеры
4,0 – 2,5 | газы | - | -
2,5 – 1,6 | жидкости | - | -
1,6 – 1,2 | структурированные жидкости | вязко-текучая система | нефтяные остатки
1,2 – 0,7 | структурированные жидкости | эластичная система | битумы
менее 0,7 | твёрдые вещества | хрупкая система | нефтяной кокс

## Slide 10: Классификация НДС по агрегатному состоянию дисперсной фазы и дисперсионной среды
Агрегатное состояние |  | Обозна-чение | Тип | Примеры
Дисперсной фазы | Дисперсион-ной среды |  |  | 
Твёрдая 1 | Твёрдая 2 | т1/т2 | твёрдые структуры | нефтяной углерод различной степени анизотропности
Жидкая | Твёрдая | ж/т | твёрдые эмульсии | петролатум, гач
Газообразные | Твёрдая | г/т | твёрдые пены | нефтяной углерод, кокс
Твёрдая | Жидкая | т/ж | суспензии, золи, гели | нефть, мазут, гудрон, крекинг-остатки, смола пиролиза, отработанные масла
Жидкая | Жидкая | ж1/ж2 | жидкие эмульсии | система «масло-растворитель вблизи КТР, обводнённая нефть
Газообразн. | Жидкая | г/ж | газовые эмульсии | нефтяное сырье в процессе перегонки
Твёрдая | Газообразная | т/г | аэрозоли | измельчённый технический углерод
Жидкая | Газообразная | ж/г | аэрозоли | туман из капель жидких углеводорода в газах

## Slide 11: Классификация НДС по дисперсному составу
По дисперсности НДС можно разделить на грубодисперсные и высокодисперсные (или тонкодисперсные).
К высокодисперсным относятся нефтяные системы, содержащие частицы с размерами от нескольких нанометров до долей микрометра.
Частицы грубодисперсных НДС имеют размеры от микрометра и более.
Одна из существующих классификаций НДС по дисперсности позволяет разделить их в зависимости от размера частиц на следующие три группы:
ультрамикрогетерогенные НДС с размером частиц от 1
до 100 нм;
микрогетерогенные НДС с размерами частиц в пределах
от 100 до 10000 нм;
грубодисперсные НДС с размером частиц свыше 10000 нм.

## Slide 12: Классификация НДС по концентрации дисперсной фазы
В зависимости от концентрации дисперсной фазы дисперсные системы также подразделяют на три группы:
разбавленные, содержащие до 0,1 % об. дисперсной фазы;
концентрированные, содержащие от 0,1 до 74 % об. дисперсной фазы;
высококонцентрированные, содержание свыше 74 % об. дисперсной фазы.

## Slide 13: Классификация НДС по характеру взаимодействия
По характеру взаимодействия дисперсной фазы и дисперсионной среды дисперсные системы подразделяются на два вида – лиофильные лиофобные.
Согласно учению П.А. Рèбиндера, лиофильность или лиофобность системы зависит от величины её удельной свободной межфазной энергии (m), которая определяется соразмерным значением средней кинетической энергии теплового движения:
где k – коэффициент пропорциональности;
T – температура, К;
r – средний радиус частиц, м;
R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К);
NA – число Авогадро (число молекул в моле вещества), моль-1.

## Slide 14: Классификация НДС по характеру взаимодействия
НДС с межфазным натяжением  > m относятся к лиофобным и характеризуются наличием резко выраженной границы раздела фаз. Они являются термодинамически неустойчивыми. Длительное существование лиофобных НДС требует образования адсорбционносольватных слоев на границе раздела дисперсная фаза – дисперсионная среда. Дисперсная фаза лиофобных НДС имеет сложное строение. Типичным примером лиофобной НДС являются эмульсия «нефть – вода».
Для лиофильных НДС характерны малые значения межфазной поверхностной энергии, не превышающие граничное значение, определяемое энергией теплового движения. Общей чертой всех лиофильных НДС является их самопроизвольное образование за счет коллоидного растворения под действием энтропийного фактора: увеличение свободной межфазной энергии при возрастании поверхности раздела фаз с избытком компенсируется возрастанием энтропии благодаря более равномерному распределению частиц диспергируемой фазы. В качестве примера лиофильных НДС можно рассматривать распределение различных высокомолекуляных соединений в нефти и нефтепродуктах.

## Slide 15: Классификация НДС по коллоидно-химическому составу
Рассмотрение НДС с точки зрения коллоидно-химических представлений о нефти и нефтепродуктах позволяет их подразделять на наполненные и ненаполненные, а также классифицировать в зависимости от соотношения поверхностной и объемной активности фаз.
К ненаполненным системам относят неассоциированные ньютоновские жидкости, подчиняющиеся известным законам для истинных растворов. К растворам, близким по своим свойствам к идеальным, можно отнести раствор «бензол – толуол», а также легкокипящие фракции нефти.
Утяжеление фракции и, таким образом, появление в ней высококипящих углеводородов и соединений нефти более сложного состава не позволяют перевести систему в истинно молекулярный раствор, но приближают к нему. Такие системы называют «условно-молекулярными».

## Slide 16: Классификация НДС по коллоидно-химическому составу
К наполненным системам относят три вида неньютоновских нефтяных жидкостей: малоструктурированные (малоконцентрированные), концентрированные и структурированные системы.
- малоструктурированные и малоконцентрированные системы, которым свойственно возникновение и мгновенная исчезновение надмолекулярных образований. Такие системы термодинамически (агрегативно) устойчивы, а кинетически (седиментационно) неустойчивы;
- концентрированные системы, являющиеся ассоциированными жидкостями, в которых возможны взаимодействия между существующими надмолекулярными образованиями, приводящие к укрупнению последних. Нефтяная дисперсная система в этом случае термодинамически и кинетически неустойчива.

## Slide 17: Классификация НДС по коллоидно-химическому составу
- молекулярные фрагменты и надмолекулярные структуры в малоконцентрированных и концентрированных системах находятся в виде образований, не связанных друг с другом. Поэтому, такие системы считаются несвязанными дисперсными системами, или золями;
- структурированные системы, отличающиеся наличием связей между частицами дисперсной фазы. Эти системы относятся к связанным дисперсным системам, или гелям.

## Slide 18: Классификация НДС по соотношению поверхностной и объёмной активности
К первому типу относятся НДС, содержащие надмолекулярные структуры, находящиеся в среде вещества, в котором они не растворяются (нерастворителя). Такие системы имеют максимальную структурно-механическую прочность и минимальную устойчивость, например, асфальтены в в алканах.
К четвёртому типу относятся системы, состоящие из надмолекулярных структур в среде хорошего растворителя, например, растворы высокомолекулярных парафинов (гачей) в низших алканах, раствор асфальтенов в толуоле.

## Slide 19: Классификация НДС по соотношению поверхностной и объёмной активности
Под активностью дисперсной фазы нефтяной дисперсной системы понимают ее способность изменять степень дисперсности, воздействуя на структурно-механическую прочность системы. В зависимости от соотношения поверхностной и объемной активности нефтяные дисперсные системы делятся на четыре типа:
- объемно-активные, поверхностно-неактивные;
- объемно-малоактивные, поверхностно-малоактивные;
- объемно-активные и поверхностно-активные;
объёмно-неактивные, поверхностно-активные
От первого к четвёртому типу НДС различаются по растворяющий способности дисперсионной среды.

## Slide 20: Классификация ММВ по расстоянию действия
На близких расстояниях (менее 0,3 нм) между двумя столкнувшимися молекулами проявляются сильные взаимодействия. При этом происходит орбитальное взаимоперемешивание зарядов и создание нового орбитального состояния в системе атомов и молекул. Энергия связи составляет более 100 кДж * моль -1 и относится к химической.
Средние взаимодействия между молекулами проявляются на расстояниях между ними в диапазоне 0,3-0,7 нм и характеризуются малой долей переноса плотности вероятности распределения заряда электрона, с одной молекулы на другую. Энергия связи при этом колеблется в пределах 40-100 кДж*моль-1.
Слабые взаимодействия проявляются между молекулами на расстояниях свыше 0,7 нм и изменяются пропорционально шестой-седьмой степени расстояния между взаимодействующими молекулами. Энергия такой связи составляет менее 40 кДж*моль-1.

## Slide 21: Классификация ММВ по расстоянию действия
Сильные взаимодействия являются результатом химических реакций и сопровождают практически все термокаталитические процессы нефтепереработки.
Средние и слабые взаимодействия наблюдаются, как правило, во внутренней структуре нативных нефтяных систем, а также в продуктах переработки нефтяного сырья в условиях, когда химические взаимодействия исключены, например, при определенных термо­барических условиях, в отсутствие катализаторов химических реакций и т.п.
Природа сил, обусловливающих слабые взаимодействия – мультиплетные, поляризационные, электромагнитные (ван-дер-ваальсовые), спиновые и магнитные силы.

## Slide 22: Ассоциативное строение нефтяных систем
Нефтяные системы – многокомпонентные жидкие смеси переменного состава, которые в некоторой ограниченной области P – V – T могут условно считаться молекулярными растворами.
За её пределами они имеют ассоциативное строение, что делает их дисперсными системами.
В результате ММВ в нефтяных системах при обычных температурах происходит ассоциация надмолекулярных образований, включающих преимущественно и полиароматические соединения, высокомолекулярные парафины или неуглеводородные компоненты.
Склонность к ассоциации возрастает по мере увеличения цикличности аренов и при переходе от циклановой среды к алкановой.

## Slide 23: Диссипативные структуры
Кооперация на молекулярном уровне лежит в основе различных типов надмолекулярной организации материи, которая может происходить и в отсутствие внешних организующих факторов. Для такой самоорганизации требуется лишь постоянный приток и отток вещества и энергии. Самоорганизующиеся структуры называют диссипативными.
Это устойчивое состояние, возникающее в неравновесной среде при условии диссипации (рассеивания) энергии, которая поступает извне. Диссипативная система иногда называется ещё стационарной открытой системой или неравновесной открытой системой.
Пример: формирование дисперсий в процессе испарения легколетучих компонентов из нефти, или в процессе окисления углеводородных материалов, или застывания нефтепродуктов.

## Slide 24: Фрактальные структуры
В физических системах фрактальными кластерами принято называть структуры, которые образуются в результате ассоциации при диффузном движении материи, её частиц. Такие кластеры имеют характерную ветвистую структуру.
а и б – трещины в коллекторе при добыче нефти
асфальтены в нефти

## Slide 25: Фрактальная модель Кривая Коха и Кривая Миньковского

## Slide 26: Фрактальные структуры НДС
Методами вискозиметрии и ЭПР-спектроскопии установлена фрактальная размерность пеков и предложена модель фрактальной структуры асфальтенов пека в виде надмолекулярных образований с парамагнитным каркасом.
На частицах асфальтенов адсорбированы смолы.

## Slide 27: Профессор Сюняев Загидулла Исхакович
Основоположник школы научно-практической школы нефтяных дисперсных систем (НДС). Нефть она рассматривает не как простой раствор, а как сложную полидисперсную коллоидную систему, состоящую из жидкой дисперсионной среды (углеводороды) и дисперсной фазы (асфальтены, смолы, парафины). Она описывает структуру, устойчивость и поведение нефти при добыче и переработке.
Теория НДС распространяется на все агрегатные состояния и составы нефтяных систем.
На основании этой теории Сюняев З.И. усовершенствовал технологию процесса замедленного коксования, процессы обессеривания и прокаливания нефтяных коксов в многоступенчатых аппаратах с кипящим слоем.

## Slide 28: Структурные элементы нефтяной дисперсной системы
Под структурными элементами нефтяной дисперсной системы понимают сово­купности взаимодействующих элементов дисперсной фазы, сохраняющие свои фи­зико-химические характеристики и состав в пространстве и во времени. Частицы дисперсной фазы нефтяной дисперсной системы характеризуются некоторой струк­турной организацией, определяющей в общем свойства системы, восприимчивость ее к различным внешним воздействиям.
Частица дисперсной фазы в теории нефтяных дисперсных систем называется сложной структурной единицей (ССЕ)

## Slide 29: Структурные элементы нефтяной дисперсной системы
ССЕ - это элемент дисперсной структуры нефтяных систем преимущественно сферической формы, способный к самостоятельному существованию при данных неизменных условиях и построенный из компонентов системы в соответствии с их значением потенциала межмолекулярного взаимодействия.
В составе дисперсной частицы различают более упорядоченную внутреннюю область (или ядро) и сольватную оболочку, окружающую ядро и образованную из соединений менее склонных к межмолекулярным взаимодействиям с ядром
r - радиус ядра
h - толщина адсорбционно-сольватного слоя;

## Slide 30: Особенности строения жидких НДС
Разновидности условной двухкомпонентной ССЕ
а б в г д
а – высокомолекулярные конденсированные ароматические соединения; б – глобула воды; в – высокомолекулярные парафины; г – газовый пузырёк; д – неорганические частицы, механические примеси

## Slide 31: Оператор U(R) потенциалов парных взаимодействий двух частиц (атомов, молекул). Уравнение Ф.Г. Унгера
k - коэффициенты (не обязательно константы, а если функции, то не обязательно линейные);
R - расстояние, для оператора - радиус-вектор;
е - основание натурального логарифма.
Слагаемые, отражающие вклад в ММВ:
1 – обменное взаимодействие между радикалами, и/или триплетными молекулами, и/или ион-радикалами
2 – кулоновские взаимодействия
3 – взаимодействие заряда и диполя
4 – резонансное взаимодействие между радикалами и
спин-поляризованными частицами
5, 6 – взаимодействие обменного или зарядового характера между частицами, имеющими дипольный/мультипольный момент
7 – притяжение Ван-дер-Ваальса (ориентационные, дисперсионные, индукционные)

## Slide 32: Унгер Феликс Гергардович
Выдающийся советский и российский учёный. 1937-2023 г.
Область интересов:
Химия,
Квантовая механика и квантовая химия, квантовая химия гетерогенных систем;
Нефтяные дисперсные структуры;
Парамагнетизм нефти и нефтепродуктов;
Методы исследования адсорбентов и катализаторов;
Инструментальные методы исследования химического строения и химического состава веществ;
Масс-спектрометрия; радиоспектроскопия;
Теория жидкости;
Теория гомолитов.

## Slide 33: Спиновая (а) и зарядовая (б) модели взаимодействий молекулярных систем

## Slide 34: Структура сложной структурной единицы НДС
R* – радикалы ядра R; r – расстояние от центрального ядра R. D – дисперсионная среда; A1–A5 – ароматические углеводороды, G1–G5 – гетеросоединения, NA1–NA5 – нафтено-ароматические углеводороды,
PN1–PN3 – парафино-нафтеновые углеводороды с признаками спиновой поляризации, PND – парафино-нафтеновые углеводороды дисперсионной среды без признаков спиновой поляризации.
Номера типов соединений соответствуют убывающим индексам свободной валентности с ростом номера типа.
I – ступенчатая диаграмма распределения потенциалов парных взаимодействий между молекулами парных взаимодействий отдельных слоев и среды.
Е – уровень парных взаимодействий между молекулами отдельных слоев и среды

## Slide 35: Парамагнетизм нефти и нефтепродуктов
Наименование | Число парамагнитных центров (х1020 спин/г)
Сырые нефти и прямогонные тяжёлые газойли | 10-3 - 10-2
Мазуты | 10-2
Гудроны - полугудроны | 10-1
Газойли коксования | 10-1 - 10-2
Смолы | 10 - 10-1
Асфальтены, карбены | 10
Карбоиды | 102
Сырые коксы | 10-1 - 10
Коксы, прокалённые до 600 ºС | 10 - 102

## Slide 36: Парамагнетизм осадков вод из НДС
Образец, скважина, пласт | ПМЦ•1019, спин/см3
331/42б пласт Б-3 | 9,6
1742/42т пласт Б-4 | 73,0
516/52 пласт Б-8-2 | 16,0
649/52 пласт Б-6 | 5,8
1723/426 пласт Б-4 | 6,0
649/52 пласт Б-6 | 10,0
331/42б пласт Б-3 и Б-4 | 15,7

## Slide 37: Особенности строения НДС. Состав ССЕ
Состав ССЕ |  | Тип НДС | Примеры
ядро | оболочка |  | 
Карбены, карбоиды | Полициклические арены | Необрати-мые золи | Нефтяные пеки, смолы пиролиза
Асфальтены | Моно-, би-, полициклические арены, смолы | Обратимые золи и гели | Масляные фракции, нефтяные остатки
Высокомолекуляр-ные парафины | Смолоасфальте-новые вещества (САВ) | Обратимые золи и гели | Нефти и нефтяные фракции при охлаждении
Пузырёк газовой фазы из низкокипящих компонентов | Высококипящие компоненты | Обратимые газовые эмульсии | Нефти и нефтяные фракции в процессе кипения

## Slide 38: Модель полиядерной структуры молекулы асфальтенов

## Slide 39: Модель структуры молекулы асфальтенов

## Slide 40: Модель молекулярной и коллоидной структуры асфальтенов Йена-Маллинса

## Slide 41: Макроструктура асфальтенов по Йену
A – кристаллит,
B – объединение боковых цепей,
C – структурная частица (элементарное звено),
D – мицелла,
E – слабая связь,
F – зазор,
G – внутрикластерное взаимодействие,
H – межкластерный ассоциация,
I – молекула смол,
J – однослойный элемент,
K – порфирин,
L – металл

## Slide 42: Макроструктура асфальтенов
Микрофотографии различных участков поверхности асфальтенов гудрона западно-сибирской нефти (а), сырья гидроконверсии (б), карбоновой нефти (в, г)

## Slide 43: Модель структуры молекулы смол

## Slide 44: Модель структуры молекулы смол

## Slide 45: Состав и строение смол и асфальтенов
Параметр | Пределы изменений | 
 | смолы | асфальтены
Молекулярная масса | 465 - 1080 | 1200 - 3250
Содержание гетероатомов, % мас. |  | 
азота | 0,6 – 3,2 | 0,4 – 2,0
серы | 0,7 – 3,7 | 0,5 – 10,3
кислорода | 0,2 – 7,7 | 0,5 – 4,9
Распределение углерода, % |  | 
Саром | 28 - 46 | 40 - 54
Снафт | 0 - 56 | 9 -45
Салк | 12 - 62 | 6 - 43
Число ароматических ядер в молекуле | 1,3 – 2,7 | 2,1 – 4,7
Число парамагнитных центров, спин/г | 1015 – 1018 | 1019 – 1021

## Slide 46: Распределение металлов в западно- сибирской нефти Шаимского района
Микроэлемент | Содержание, г/т | Микроэлемент | Содержание, г/т
Fe | 5,03 - 52,2 | Cr | 5,3 – 32,7
Al | 0,15 – 1,84 | Cu | 0,001 – 2,06
Mn | 0,02 – 0,64 | Mo | 0,0 – 0,169
Mg | 0,39 – 13,85 | Zn | 0,18 – 1,7
Ti | 0,013 – 3,56 | Ga | 0,005 – 0,154
V | 0,18 – 11,7 | As | 0,097 – 0,84
Ni | 0,41 – 17,06 | Sr | 0,05 – 0,65

## Slide 47: ССЕ НДС из трёх компонентов

## Slide 48: Сложная структурная единица НДС без внешнего слоя

## Slide 49: Мульти- полидисперсная многокомпонентная НДС, содержащая глобулы воды

## Slide 50: Полидисперсная многокомпонентная НДС, содержащая глобулы воды

## Slide 51: Мульти- полидисперсная многокомпонентная НДС, содержащая механические примеси

## Slide 52: Мульти- полидисперсная многокомпонентная НДС, содержащая пузырьки газа

## Slide 53: Кафедра «Химическая технология переработки нефти и газа» в составе Института нефти и газа Астраханского государственного технического университета Электронная почта и телефон ФГБОУ ВО «АГТУ»: E-mail: n.pivovarova@astu.ru, htng@astu.ru Тел.: +7(8512)61-42-50 +7(917)190-74-85.