## Slide 2
Насосно-компрессорное оборудование

## Slide 3
Классификация насосов
По эксплуатационному признаку
Применяемые при добычи УВ сырья
Общепромыслового и общезаводского хозяйства
По принципу действия
Динамические
Технологические
Применяемые при бурении
Предназначенные для перекачки УВ сырья
Роторные (Вращательные
Объемные
Шнековые
Диагональные
Лопастные
Трения
Центробежные
Осевые
Вихревые
Эрлифты
Струйные
Поршневые
Возвратно-поступательные
Плунжерные
Диафрагмовые
Шестерные
Винтовые
Мембранные

## Slide 4
Разновидности промышленных насосов, используемых в нефтегазовой промышленности
Центробежные насосы
Поршневые плунжерные насосы
Прогрессивные полостные насосы
Шестерёнчатые насосы
Мембранные насосы
Дозирующие нассы

## Slide 5
Центробежные насосы

## Slide 6
Центробежные насосы
Расчет производительности
Производительность центробежного насоса может быть рассчитана следующим образом:
Q = b1·(π·D1-δ·Z)·c1 = b2·(π·D2-δ·Z)·c2
Q – производительность центробежного насоса, м3/с b1,2 – ширины прохода колеса на диаметрах D1 и D2, ­м D1,2 – внешний диаметр входного отверстия (1) и внешний диаметр колеса (2), м δ – толщина лопаток, м Z – число лопаток C1,2 – радиальные составляющие абсолютных скоростей на входе в колесо (1) и выходе из него (2), м/с

## Slide 7
Поршневые плунжерные насосы
1 – вход в цилиндр,
2 – обратный клапан,
3 – всасывающая труба,
4 - всасывающий клапан,
5 – нагнетательный клапан,
6 – нагнетательный трубопровод,
7 – поршень,
8 – цилиндр,
9 – шток.
Поршневой насос для воды в общем случае состоит из: 1. клапанов 2. поршня, перемещающегося в цилиндре 3. шатунного механизма 4. кривошипа

## Slide 8
Поршневые плунжерные насосы
Расчет производительности
Для поршневого насоса простого действия:
Q = F·S·n·ηV
Q – расход (м3/с) F – площадь поперечного сечения поршня, м2 S – длина хода поршня, м n – частота вращения вала, сек-1 ηV – объемный коэффициент полезного действия
Для поршневого насоса двойного действия:
Q = F·S·n + (F-f)·S·n = (2F-f)·S·n
Q – расход, м3/с F – площадь поперечного сечения поршня, м2 f – площадь поперечного сечения штока, м2 S – длина хода поршня, м n – частота вращения вала, сек-1 ηV – объемный коэффициент полезного действия

## Slide 9
Прогрессивные полостные насосы
В общем случае в устройство винтового насоса входят: 1 – вал; 2 – корпус; 3 – напорный патрубок; 4 – всасывающий патрубок; 5 – уплотнение; 6 – подшипники.
Оборудование этого типа выпускается как с одним винтом – для бытового применения в скважине, так и с несколькими винтами – для эксплуатации на промышленных объектах.
Независимо от типа конструкции, работа винтовых насосов основана на понятии винта Архимеда.

## Slide 10
Прогрессивные полостные насосы
Расчет производительности
Производительность винтового насоса может быть рассчитана следующим образом:
Q = 4·e·D·T·n·ηV
Q – производительность винтового насоса, м3/с e – эксцентриситет, м D – диаметр винта ротора, м Т – шаг винтовой поверхности статора, м n – частота вращения ротора, сек-1 ηV – объемный коэффициент полезного действия

## Slide 11
Шестеренные насосы

## Slide 12
Шестеренные насосы

## Slide 13
Шестеренные насосы
Расчет производительности
Производительность шестеренного насоса:
Q = 2·f·z·n·b·ηV
Q – производительность шестеренчатого насоса, м3/с f – площадь поперечного сечения пространства между соседними зубьями шестерни, м2 z – число зубьев шестерни b – длинна зуба шестерни, м n – частота вращения зубьев, сек-1 ηV – объемный коэффициент полезного действия
Альтернативная формула расчета:
Q = 2·π·DН·m·b·n·ηV
Q – производительность шестеренчатого насоса, м3/с DН – начальный диаметр шестерни, м m – модуль шестерни, м b – ширина шестерни, м n – частота вращения шестерни, сек-1 ηV – объемный коэффициент полезного действия

## Slide 14
Прогрессивные полостные насосы
Расчет производительности
Производительность винтового насоса может быть рассчитана следующим образом:
Q = 4·e·D·T·n·ηV
Q – производительность винтового насоса, м3/с e – эксцентриситет, м D – диаметр винта ротора, м Т – шаг винтовой поверхности статора, м n – частота вращения ротора, сек-1 ηV – объемный коэффициент полезного действия

## Slide 15
Мембранные насосы
В устройство мембранного насоса в классическом исполнении с механическим приводом включает:
1 шариковый клапан 2 ограничитель 3 гайка 4 уплотнительные кольца 5 патрубок 6 шпилька 7 крышка 8 мембрана 9 тарелка 10 поршень 11 шатун 12 корпус насоса 13 эксцентрик 14 червячное колесо 15 пробка 16 гильза поршня.

## Slide 16
Мембранные насосы
Расчет производительности
Подача мембранного насоса определяется по формуле:
Q = V * k
Q где V – изменяющийся объем рабочей камеры насоса k – количество рабочих циклов в единицу времени
Подача мембранного насоса зависит от объема рабочей камеры (от размеров самого насоса) и от количества циклов воздействия в единицу времени и составляет от 1 до 150 м3/ч.
Современный насос мембранного типа обеспечивает в зависимости от модели подачу от 27 и до 1060 литров в минуту и максимальное давление до 8 бар

## Slide 17
Дозирующие насосы
Конструктивная схема дозировочного насоса максимально унифицирована
1 – шатун; 2 – эксцентрик; 3 – вал; 4 – червячное колесо; 5 – червяк; 6 – упругая муфта; 7 – корпус редуктора; 8 – кронштейн; 9 – ползун; 10 – плунжер; 11 – корпус гидроцилиндра; 12 – проставок.

## Slide 18
Дозирующие насосы
Гидроцилиндр – это узел, в котором происходит основная работа дозировочного насоса. Конструктивно в него входят:
1 – плунжер; 2 – нажимной стакан; 3 – цилиндр; 4 – нажимное кольцо; 5 – фланец цилиндра; 6 – промывочный штуцер; 7 – нагнетательный фланец;
8 – ответный фланец линий нагнетания; 9 – патрубок; 10 – нагнетательный клапан; 11 – всасывающий клапан; 12, 13 – гайки и шпильки; 14 – грундбукса; 15 – манжета; 16 – фонарь; 17 – нажимное кольцо.

## Slide 19
Дозирующие насосы
Расчет производительности
Для расчёта производительности дозирующего насоса используется формула:
Q=(Vпотока * D * 1,1)/0,05
Q – требуемая производительность насоса (л/ч).
Vпотока – расход основного потока (м³/ч).
D – дозировка химического реагента (мг/л).
1,1 – коэффициент пересчета для перевода в мг/л.
0,05 – концентрация раствора в процентах (5% = 0,05).

## Slide 20
Используемые материалы
Материалы | Марка | Применение
Чугун | СЧ15, СЧ20, СЧ25 | Изготовление корпусов насосов и рабочих колёс в системах водоснабжения и отопления
Сталь | 12Х18Н12М3ТЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х17 | Изготовление проточной части химических насосов для перекачивания агрессивных веществ
Бронза | БрАЖ9-4, БрАЖН10-4-4 | Используется для насосов, работающих с морской водой, рассолами и другими хлорсодержащими средами
Полимеры | Полиамиды, дополненные армирующими волокнами | Изготовление основных частей насосов, включая рабочие колёса, корпуса и другие элементы
 | Композиты на основе полиэфирных смол с добавление карбида кремния | Для рабочих колёс, которые часто подвергаются воздействию абразивных частиц
 | Фторопласты или полипропилен с добавление стекловолокна | Используются в агрессивных средах, например, при работе с кислотами или щелочами

## Slide 21
Нормативные документы
Технические регламенты
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования
ГОСТы
ГОСТ 31839-2012: «Насосы и агрегаты насосные для перекачки жидкостей. Общие требования безопасности»
ГОСТ 31840-2012: «Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности»
Строительные нормы и правила
СНиП 2.04.02-84: Насосные станции
СНиП 2.04.01-85: Внутренний водопровод и канализация зданий
Специализированные и отраслевые документы
Технические условия (ТУ)
Федеральные нормы и правила
Отраслевые нормативы
ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007: «Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0: Общие требования к системам стандартов безопасности труда в машиностроении

## Slide 22
Техническое обслуживание насосного оборудования
Ежедневный осмотр
Внешний осмотр на наличие грязи, течи, повреждений и коррозии.
Регулярное обслуживание
Проверка герметичности сальников, фланцевых соединений и трубопроводов.
Контроль уровня жидкости в резервуаре и положения запорной арматуры.
Проверка работы системы обогрева
Плановое обслуживание
Очистка фильтров на всасывании.
Проверка состояния подшипников и сальниковых уплотнений.
Очистка корпуса насоса от загрязнений.
Проверка уровня масла в подшипниковых корпусах и его добавление при необходимости.
Осмотр термоизоляции.
Полная разборка агрегата для осмотра всех деталей и узлов.
Определение зазоров в уплотнителях.
Проверка состояния ротора электродвигателя.
Замена изношенных подшипников и уплотнительных элементов.
Проверка герметичности шейки вала, при необходимости – проточка и шлифовка.
Важные аспекты
Регулярность
Безопасность
Квалификация

## Slide 23
Ремонт насосного оборудования
При ремонте центробежных насосов выполняются следующие мероприятие:
Проверка осевого разбега ротора
Очистка и промывка картеров подшипников, смена масла, промывка масляных трубопроводов
Текущий ремонт
Полная разборка с проверкой и регулировкой зазоров в подшипниках скольжения, проверка радиального и торцового биения ротора и его статическая балансировка
Осмотр и восстановление резьбовых соединений насоса, шпоночных канавок и резьбы на валу
Капитальный ремонт
Ревизия всех сборочных единиц и деталей
Замена рабочих колес, валов, уплотняющих колец корпуса, распорных втулок
Ревизия сальниковой набивки, промывка систем охлаждения и смазки, смена смазочного материала
Проверка состояния защитных гильз и полумуфт
Ревизия и замена деталей торцовых уплотнений

## Slide 24
Ремонт насосного оборудования
Дефекты
Корпус насоса: коррозионный износ отдельных мест; дефекты отливки корпуса, выявленные в процессе эксплуатации; износ посадочных мест; забоины, риски на плоскости разъема.
Рабочие колеса: интенсивно изнашиваются в результате в результате действия механического трения, эрозионного и коррозионного действия перекачиваемой среды, кавитационного разрушения и ряда других факторов.
Дефекты валов: износ шеек вала; трещины; износ резьбы и шпоночных пазов; искривление вала. Износ шеек вала не должен превышать 2% номинального диаметра. Овальность или конусность шеек вала под подшипники скольжения должна быть не более 0,004 мм.

## Slide 25
Достоинства и недостатки
Поршневые, шестеренчатые, винтовые, пластинчатые
Достоинства
Возможность создания любых напоров при заданной производительности
Недостатки
Невозможность перекачки жидкос-тей, содержащих твердые частицы
Возможность перекачки вязких жидкостей
Равномерность (или практическая равномерность) подачи
Неравномерность подачи
Необходимость тяжелых фундаментов
Необходимость редуктора для снижения частоты вращения в сравнении с электродвигателем
Металлоемкость
Сложность изготовления, тщательность сборки
Малые производительности
Сложность изготовления, тщательность сборки (только для пластинчатых)

## Slide 26
Достоинства и недостатки
Центробежные
Достоинства
Взаимосвязь напора и производительности
Недостатки
Непрерывная и равномерная подача; безынерционность
Не требует тяжелых фундаментов
Возможность непосредственного соединения с электро-двигателем
Отсутствие клапанов
Низкая металлоемкость, компактность
Простота регулировки производительности
Нецелесообразность конструирования центробежных насосов на малую производительность
Трудно сконструировать насос на высокие напоры (выше 10 МПа)
Пониженный КПД насоса
Подверженность кавитации

## Slide 27
Достоинства и недостатки
Осевые
Достоинства
Большие производительности
Недостатки
Малые напоры
Смешение перекачиваемой жидкости с рабочей
Струйные
Достоинства
Простота устройства
Недостатки
Возможность перекачки жидкостей, содержащих мелкие твердые частицы

## Slide 28
Классификация компрессорного оборудования
По достижимому конечному давлению
Компрессоры динамического действия
Компрессоры объемного действия
Низкого давления – до 1 Мпа
Среднего – от 1 до 10 Мпа
Высокого – от 10 до 100 Мпа
Сверхвысокого – свыше 100 МПа
Поршневой
Мембранный
Роторный
Пластинчатый
Свободно-поршневой
С механизмом движения
Кривошипно-шатунный
Кулисный
кулачковый
Жидкостно-кольцевой
С катящимся ротором
Винтовой
Шестеренчатый
Роторно-поршневой
Турбокомпрессор
Струйный
Радиальный
Осевой
Диагональный
Вихревой
Центростремительный
Центробежный

## Slide 29
Схемы компрессоров
а - простого действия;
б - двойного действия;
в - прямоточного и непрямоточного;
г - двухступенчатого с разными диаметрами цилиндров;
д - V-образного двухступенчатого с одинаковыми цилиндрами и соотношением количества цилиндров 3 : 1 (три цилиндра работают на низкой ступени, один - на высокой);
е - W-образный;
ж - с сальниковым уплотнением;
з - бессальниковый;
и – герметичный.

## Slide 30
Поршневые компрессоры
Поршневые компрессоры подразделяют по следующим признакам:
по числу ступеней сжатия — на одно-, двух- и многоступенчатые;
по кратности подачи — на одинарного и двойного действия;
по типу кривошипно-шатунного механизма — на крейцкопфные и бескрейцкопфные;
по числу цилиндров — на одно-, двух- и многоцилиндровые;
по расположению осей цилиндров (рис. 1.2)—на горизонтальные, вертикальные, угловые (V-образные, W-образные, прямоугольные).
Основными деталями поршневого компрессора простого действия являются: цилиндр 2 с нагнетательным 7 и всасывающим 1 клапанами в крышке 6; поршень 3; кривошипно-шатунный механизм 5, преобразующий вращательное движение приводного вала 4 в возвратно-поступательное движение поршня.

## Slide 31
Мембранный компрессор
В мембранном компрессоре процесс получения сжатого воздуха происходит в принципе так же, как и в поршневом, стой лишь разницей, что в нем подвижной поршень заменен жестко закрепленной гибкой мембра­ной 1. Замкнутый объем изменяется за счет деформации мембраны при возвратно-поступательном движении штока 2.

## Slide 32
Роторный и винтовой компрессоры
Винтовой компрессор:
1 - корпус;
2, 3 - ведущий и ведомый винтовые роторы;
4 - шестерни

## Slide 33
Пластинчатый (шиберный) компрессор
В машинах такого типа вследствие эксцентричного расположения ротора 3 в цилиндрическом статоре 1 между ними образуется серповидная полость. В радиальных пазах ротора 3 размещены подвижные пластины 2, которые под действием центробежной силы при вращении ротора выдвигаются из пазов и плотно прижима­ются к внутренней цилиндрической поверхности статора 1.

## Slide 34
Компрессор Рутса (ротационный)
Рабочими органами такого компрессора служат два синхронно вращающихся специально спрофилированных вытеснителя 1. Воздух, попадая в рабочие камеры, образованные между вытеснителями и корпусом 3, переносится из зоны всасывания в зону нагнетания. Рабочие органы не находятся в зацеплении друг с другом, а синхронизация их вращения осуществляется шестернями 2, расположенными в специальном отделении корпуса и находящимися в зацеплении между собой.

## Slide 35
Центробежный компрессор
В центробежных компрессорах (турбокомпрессорах) основным элементом конструкции служат располо­женное в спиральном отводе 2 рабочее колесо 1, представляющее собой диск со специально спрофилирован­ными лопатками.
В центробежных компрессорах давление газа создается под действием центробежных сил, возникающих во вращающемся газовом потоке

## Slide 36
Осевой компрессор
Для обеспечения производительности от 25 м3/с и выше на ряду с центробежными применяют и осевые компрессоры (рис. 1.6), принцип действия которых заключается в превращении половины кинетической энергии в энергию давления на лопатках ротора, а остальной половины — на лопатках статора. Ряды лопаток статора служат для увеличения кинетической энергии и давления, а также для направления сжимаемого газа на роторных лопатках.

## Slide 37
Струйный компрессор
1 - жидкостно-газовый струйный аппарат, 2 - сепаратор ,
3 - теплообменник , 4 - насос I - газ низкого давления, II - сжатый газ потребителю, III - избыток отработанной рабочей жидкости, IV - подпитка свежей рабочей жидкостью
Целесообразно использовать в качестве рабочей жидкости технологические потоки, поступающие на дальнейшее разделение, что позволяет выделить из нее абсорбированные компоненты низконапорного газа.
В случае переменного расхода сжимаемого газа к одному сепаратору подключается несколько струйных аппаратов и насосов рабочей жидкости.

## Slide 38
Используемые материалы
Материалы | Вид | Применение
Чугун | Серый чугун с пластинчатым графитом, марки СЧ25 и СЧЗО. | Применяется для изготовления цилиндров компрессоров, вкладышей, гильз, втулок, поршней и клапанов.
 | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом. Основные марки по ГОСТ 7293-85: ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45, ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80, ВЧ100. | 
 | Легированные чугуны. Жаростойкие легированные чугуны ЧХ 2, ЧХ 3. | 
Сталь | Углеродистая сталь 40, 45 или легированная сталь 40Х. | Применяется для коленчатых валов.
 | Нержавеющая сталь 14Х17Н2. | Изготовление деталей компрессорных машин, втулок, валов, дисков, работающих при температуре до +800°С.
 | Сталь 13Х12Н2В2МФ (ЭИ 961). | Используется для дисков компрессоров, молотков и других нагруженных деталей, длительно работающих при температурах до 600°С.
Медь | Специальные марки меди: М00, МО, Моб (бескислородная медь), MB и МВК (медь вакуумной плавки). | Используют в вакуумной технике.
 | Медные сплавы. | 
Алюминий | Алюминиевые сплавы. Марки АМц, АМг2, АМг3, АМг5. | Используется для изготовления сосудов, эксплуатируемых под давлением.
 | Алюминиевый литейный сплав КС740. | Специализированный материал, предназначенный для производства чушек, используемых в дальнейшем для изготовления поршней компрессоров.

## Slide 39
Техническое обслуживание компрессорного оборудования
Виды ТО
Плановое
Внеплановое
Периодичность
Поршневые компрессоры – каждые 500-1000 часов работы
Винтовые – 2000-4000 часов работы
Работы
Замена масла
Обслуживание системы охлаждения
Проверка инструментов
Меры безопасности
Отключение оборудования
По состоянию
Условия эксплуатации – в полевых условия требуется доп. профилактика
Проверка и регулировка предохранительных клапанов
Проверка и обслуживание ременной передачи
Контроль за доступом
Проверка функционирования

## Slide 40
Спасибо за внимание!