## Slide 2
Печи в нефтегазовой промышленности
Лектор: К.Т.Н. Козырев Олег Николаевич

## Slide 3
Актуальность темы
Печи являются основными потребителями топлива и тепловой энергии на НПЗ и ГПЗ.
До 60–70% всех тепловых процессов проходят через промышленные печи.
Без эффективного нагрева невозможно:
– первичная переработка нефти;
– каталитические процессы (риформинг, гидроочистка);
– пиролиз углеводородов;
– рекуперация тепла и теплоподготовка сырья.

## Slide 4
Цель работы
Проанализировать виды печей, их устройство, конструкцию, материалы, принципы работы, нормативное обеспечение, методы расчёта, эксплуатацию, ТОиР, проблемы и перспективные технологии.

## Slide 5
1. Дать классификацию печей.
2. Рассмотреть устройство и конструктивные элементы.
3. Охарактеризовать используемые материалы.
4. Описать принцип работы.
5. Кратко изложить методику расчёта.
6. Привести перечень нормативных документов.
7. Описать эксплуатацию и ремонт.
8. Привести проблемы и пути их решения.
9. Рассмотреть современные и перспективные печные технологии.
Задачи работы

## Slide 6
Печи обеспечивают нагрев жидких, газовых и парожидкостных потоков до высоких температур (100–900 °C), необходимых для протекания технологических процессов.
От их качества зависит:
– выход целевых продуктов;
– энергоэффективность;
– экологические показатели;
– безопасность предприятия.
Роль печей в нефтегазовой промышленности

## Slide 7
Области применения печей
Печи используются в:
– атмосферно-вакуумной перегонке нефти;
– висбрекинге;
– гидрокрекинге;
– каталитическом риформинге;
– гидроочистке;
– пиролизе этана, пропана, нафты;
– газофракционировании;
– производстве серы (Клаус).

## Slide 8
Степень влияния печей на энергобаланс завода
На большинстве НПЗ печи составляют:
• 30–45% общезаводского энергопотребления
• 35–60% всех выбросов NOx
• до 50% эксплуатационных затрат на энергию

## Slide 9
Требования к промышленным печам НПЗ
– высокая тепловая эффективность;
– минимальное образование кокса;
– устойчивость к термоударам;
– возможность непрерывной регулировки тепловой мощности;
– надёжность и безопасность работы;
– соответствие экологическим нормам по NOₓ, CO, CO₂.

## Slide 10
Стандарты производительности печей
Типичные тепловые мощности промышленных печей:
• 10–200 МВт для процессов АВТ
• 30–80 МВт для гидроочистки
• 50–120 МВт для риформинга
• 120–220 МВт для пиролизных печей

## Slide 11
Современные тенденции развития
1. Интеллектуальный контроль температуры и пламени.
2. Горелки Ultra Low NOx.
3. Электропечи и H₂-ready горелки.
4. Увеличение ресурса труб из жаропрочных сплавов.
5. Интеграция с цифровыми двойниками печей.

## Slide 12
Основная классификация печей
Признаки классификации
назначение
принцип работы
тип теплообмена
конструкция топочной камеры
конфигурация змеевика

## Slide 13
Классификация по назначению
Печи подогрева сырья АВТ
Печи вторичных процессов:
гидроочистка
Пиролизные печи
Печи подогрева газа и теплоносителей
Назначение
гидрокрекинг
каталитический риформинг

## Slide 14
Печи первичной переработки нефти
Используются для нагрева нефти до 350–380 °C перед колонной АТ.
Особенности:
– умеренные температуры;
– высокий расход сырья;
– конвективные секции развитые.

## Slide 15
Печи вторичных процессов
Работают с более высокими температурами (400–520 °C).
Требования: минимальное коксование и точный контроль температуры.

## Slide 16
Пиролизные печи
Температуры до 780–900 °C.
Используются для производства этилена, пропилена.
Материалы — хромоникелевые жаропрочные сплавы.

## Slide 17
Классификация по теплообмену
1. Лучистые
2. Лучисто-конвективные
3. Конвективные

## Slide 18
Лучистые печи
Передают тепло в основном излучением.
Используются при высоких температурах >600 °C.

## Slide 19
Лучисто-конвективные печи
Комбинация двух способов теплообмена.
Наиболее распространённый тип на НПЗ.

## Slide 20
Конвективные печи
Применяются для подогрева воздуха, газа и теплоносителей до 200–350 °C.

## Slide 21
Классификация по размещению горелок
Классификация
фронтальные
боковые
торцевые
потолочные
двусторонние

## Slide 22
Горизонтальные печи
Преимущество: большая площадь для размещения труб.
Недостаток: больше места на площадке.

## Slide 23
Вертикальные печи
Компактность, но сложность обслуживания и доступа.

## Slide 24
Спиральные и змеевиковые печи
Используются для быстрого нагрева.
Минимизируют перегрев стенок.

## Slide 25
Печи кипящего слоя
Предназначены для обработки тяжёлых остатков.
Возможность сжигания твёрдых и пастообразных отходов.

## Slide 26
Общая структура промышленной печи
Промышленная печь НПЗ включает:
1. Топочную камеру (радиантную секцию) — зона максимального тепловыделения и излучения.
2. Конвективную секцию — догрев сырья за счёт тепла дымовых газов.
3. Змеевик (радиантный + конвективный) — система труб, по которым проходит сырьё.
4. Горелочные устройства — генерация тепла.
5. Футеровку — огнеупорная изоляция.
6. Дымоход и газоходы — отвод отходящих газов.
7. Каркас и металлоконструкции — несущие элементы.
8. Систему КИПиА — контроль температуры, давления, пламени.

## Slide 27
Топочная камера (радиантная зона)
Основные функции:
– обеспечение теплового излучения с максимальной интенсивностью;
– равномерный прогрев труб;
– стабилизация факела горелок.
Температуры: 900–1300 °C.
Здесь трубы подвергаются наибольшим нагрузкам → критические условия для материалов.

## Slide 28
Конвективная секция
Тепло передаётся за счёт конвекции горячих дымовых газов.
Задачи:
– догрев сырья;
– предварительный нагрев воздуха;
– рекуперация тепла.
Температуры: 300–700 °C.
Отличается развитой поверхностью теплообмена.

## Slide 29
Радиантный змеевик
Трубы располагаются:
– вдоль стен (экранные трубы);
– потолочные петли;
– вертикальные подвесные секции.
Функции:
– быстрое доведение сырья до рабочих температур;
– минимизация перегрева поверхности трубы;
– сопротивляемость к нагарообразованию.

## Slide 30
Конвективный змеевик
Секции:
– экономайзеры;
– подогрев сырья;
– теплообмен дымовых газов.
Особенности:
– сложная конфигурация;
– возможен зольный и пылевой налёт;
– меньшая тепловая нагрузка, чем в радиантной зоне.

## Slide 31
Горелки промышленной печи
Типы:
– газовые;
– жидкотопливные;
– комбинированные.
Ключевые параметры:
– мощность;
– форма и длина факела;
– стабильность пламени;
– уровень NOₓ.
Современные горелки = Low-NOx, Ultra-Low-NOx.

## Slide 32
Системы воздухоподачи
Обеспечивают полноценное горение топлива.
Включают:
– вентиляторы;
– дутьевые каналы;
– заслонки;
– регулирующие приводы.
Контролируются автоматикой по O₂, CO.

## Slide 33
Футеровка печи
Функции футеровки:
– теплоизоляция;
– защита металла от высоких температур;
– отражение теплового излучения;
– стабильность топочной камеры.
Материалы:
– шамот;
– муллито-кремнезём;
– корундовые блоки;
– керамическая волокнистая изоляция.

## Slide 34
Продувка, дымоход, тяга
Дымоход обеспечивает удаление продуктов сгорания:
– регулирование разрежения;
– эффективное удаление СО и NOₓ;
– возможность включения рекуператоров.
Тяга может быть:
– естественной;
– принудительной (вентиляторы).

## Slide 35
Металлоконструкции печи
Состоят из:
– несущих рам;
– опор для труб;
– подвесов;
– компенсаторов;
– опорных площадок.
Должны выдерживать длительное воздействие вибраций и тепловых циклов.

## Slide 36
Системы безопасности и автоматики
Состоит из:
– датчиков пламени;
– сигнализаторов температуры;
– систем контроля O₂, CO, CH₄;
– аварийной остановки (ESD);
– автоматизированной системы горения (BMS).
Ai–диагностика — современный тренд.

## Slide 37
Теплоизоляция и её значение
Теплопотери могут достигать 10–20% при плохой изоляции.
Современные изоляционные материалы позволяют снизить потери до 3–5%.
Уменьшение теплопотерь снижает расход топлива и выбросы.

## Slide 38
Компенсаторы теплового расширения
Змеевики подвержены удлинению до 20–40 см.
Типы компенсаторов:
– U-образные;
– линзовые;
– сальниковые.
Назначение: предотвращение разрушения труб.

## Slide 39
Противокоррозионная защита
Методы:
– подбор материалов;
– нанесение жаростойких покрытий;
– поддержание оптимального режима горения;
– контроль температуры стенок труб.

## Slide 40
Окончательная компоновка печи
Проект зависит от:
– требований процесса;
– расхода сырья;
– тепловой мощности;
– состава топлива;
– условий площадки и климата (ветровые нагрузки).

## Slide 41
Требования к материалам
Материалы должны обеспечивать:
– жаростойкость;
– стойкость к окислению;
– коррозионную устойчивость;
– низкую склонность к коксованию;
– устойчивость к термоциклам;
– прочность при высоких температурах.

## Slide 42
Материалы для труб радиантной секции
Используются высоколегированные стали:
– 25Cr-35Ni;
– 20Cr-32Ni;
– 18Cr-8Ni (аустенитные стали).
Проблемы:
– ползучесть при 800+ °C;
– внутристеночная карбидизация;
– окалинообразование.

## Slide 43
Материалы для труб конвективной секции
Используются менее легированные стали:
– 12Х18Н10Т
– 15Х5М
– 09Г2С
Температурный предел: 400–700 °C.

## Slide 44
Жаропрочные сплавы для пиролизных печей
Для температур 800–900 °C:
– Incoloy 800H/HT
– Inconel 601
– Hastelloy X
– HP-mod сплавы
Преимущества: низкое коксование, высокая прочность при длительной работе.

## Slide 45
Материалы футеровки
Типы:
– плотные огнеупоры;
– теплоизоляционные кирпичи;
– керамические волокна;
– модульная футеровка.
Выбор зависит от температуры и агрессивности среды.

## Slide 46
Общая схема работы печи
1. Подача топлива и воздуха.
2. Смешение → горение → образование факела.
3. Излучение + конвекция → нагрев труб.
4. Перенос тепла через стенку трубы.
5. Нагрев сырья до заданной температуры.
6. Отвод продуктов сгорания.

## Slide 47
Процессы горения
Горение природного газа:
CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O + Q
При неполном сгорании:
CO, сажа, альдегиды.
Регулировка по коэффициенту избытка воздуха α=1,05–1,2.

## Slide 48
Теплопередача в радиантной зоне
Преобладает излучение.
До 80% тепла передаётся через инфракрасное излучение факела и футеровки.
Ключевые параметры:
– коэффициент черноты;
– температура факела;
– расстояние до трубы.

## Slide 49
Теплопередача в конвективной зоне
Преобладает конвекция.
Тепло передают дымовые газы.
Зависит от скорости газа и длины газохода.

## Slide 50
Управление режимом нагрева
Контролируются:
– температура стенки трубы;
– температура продукта;
– перепад давления;
– состав дымовых газов;
– положение заслонок.

## Slide 51
Цели расчёта
Определить:
– тепловую мощность;
– количество горелок;
– длину и диаметр змеевиков;
– нагрузку на радиантную и конвективную секции;
– расход топлива;
– КПД.

## Slide 52
Основные виды расчётов
1. Тепловой
2. Аэродинамический
3. Прочностной
4. Расчёт на коксование
5. Расчёт выбросов

## Slide 53
Тепловой баланс
Составляется:
Qтоплива = Qрадиант + Qконвекц + Qпотерь
Учитывается:
– теплота сгорания топлива;
– температура дымовых газов;
– эффективность футеровки.

## Slide 54
Подбор горелок
Учитывается:
– требуемая мощность;
– тип топлива;
– длина факела;
– температурная чувствительность труб.

## Slide 55
Расчет змеевиков
Определяются:
– скорость сырья;
– тепловой поток на погонную длину;
– критическая температура стенки;
– риск коксования.

## Slide 56
Российские нормативы
– ГОСТ 12.2.007.8-75
– СП 89.13330 «Тепловые сети»
– ПБ 10-574-03 (котлы и печи)
– Федеральные нормы по промышленной безопасности

## Slide 57
МЭК и международные нормы
– IEC 60079 (взрывозащита)
– EN 746 (Thermal processing equipment)
– ISO 13577

## Slide 58
Нормы API (США)
API 560 — Fired Heaters (ключевой документ).
API 535 — Burners.
API 530 — Tubes for Heaters.
API 534 — Heat Recovery Steam Generators.

## Slide 59
Экологические стандарты
– ограничения NOₓ, CO
– нормы по CO₂
– требования к утилизации дымовых газов
– Low-NOx регламенты США и Европы

## Slide 60
Требования к безопасности
– автоматическое отключение топлива при потере пламени
– защита от перегрева
– аварийная вентиляция
– контроль взрывоопасности топливных систем

## Slide 61
Ежесменное обслуживание
Проверяются:
– работа горелок;
– состав дымовых газов;
– отсутствие хлопков/провалов пламени;
– давление в топке.

## Slide 62
Еженедельные работы
– осмотр футеровки;
– контроль состояния труб;
– проверка автоматики;
– проверка тягодутьевой системы.
Ежемесячное ТО
– калибровка датчиков;
– регулировка горелок;
– очистка дымоходов;
– проверка утечек газа/мазута.

## Slide 63
Очистка от кокса («декоксинг»)
Методы:
1. Парокислородный прогар
2. Механическая очистка
3. Химическое декоксирование
Периодичность: каждые 3–18 месяцев.

## Slide 64
Ремонт печей
Виды:
– текущий ремонт;
– средний;
– капитальный (замена труб, футеровки).
Сроки: 3–7 лет.

## Slide 65
Контроль труб
Методы:
– ультразвуковой контроль;
– радиографический контроль;
– тепловизионная диагностика;
– замер толщины стенок.

## Slide 66
Диагностика футеровки
– тепловизоры;
– эндоскопы;
– метод инфракрасного сканирования;
– анализ тепловых потерь.

## Slide 67
Предиктивное обслуживание (AI/ML)
Системы прогнозируют:
– перегрев трубы;
– риск разрушения;
– момент декоксинга;
– неисправности горелок.
В мире применяют:
Honeywell, Siemens, Emerson, Yokogawa.

## Slide 68
ТОиР: ключевые компании
Российские:
– СИБУР-Инжиниринг
– Татнефть-ТЭЦ
– Газпромнефть-ДС
Мировые:
– Technip Energies
– Linde
– Wood
– Air Products

## Slide 69
Организация ремонта
Разрабатываются:
– график ППР;
– схема обесточивания;
– наряд-допуск;
– контроль качества работ.

## Slide 70
Коксование труб
Причины:
– перегрев;
– низкая скорость сырья;
– загрязнение сырья;
– неправильный режим горения.

## Slide 71
Неравномерный нагрев
Вызывает:
– разрушение труб;
– снижение КПД;
– старение футеровки.
Причины: неправильная установка горелок.

## Slide 72
Износ футеровки
– старение;
– растрескивание;
– выкрашивание под термоциклом.

## Slide 73
Высокие выбросы NOₓ
Устаревшие горелки → превышения экологических норм.
Необходимы Low-NOx технологии.

## Slide 74
Энергоэффективность
Потери энергии:
– через стенки;
– уходящие газы;
– неправильный контроль воздуха.

## Slide 75
Low-NOx и Ultra-Low-NOx горелки
Снижение выбросов NOₓ с 150–250 ppm → <20 ppm.
Поставщики:
– Zeeco (США)
– John Zink Hamworthy
– Coen (США).

## Slide 76
Электропечи и H₂-ready печи
Новые технологии:
– полное электрическое нагревание;
– использование водорода вместо газа;
– нулевые выбросы CO₂.
Пилоты: Shell, BASF, Linde.

## Slide 77
Цифровые двойники печей
Позволяют:
– моделировать работу;
– прогнозировать аварии;
– оптимизировать расход топлива;
– предотвращать коксование.

## Slide 78
Передовые производители печей
Мировые лидеры:
– Linde Engineering (Германия)
– Technip Energies (Франция)
– Honeywell UOP (США)
– Air Products (США)
– Foster Wheeler (США/UK)
– SINOPEC Engineering (Китай)
Российские:
– Техногрупп
– Стромнефтемаш
– Нефтехиммаш

## Slide 79
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ