## Slide 1: Технология производства газовой серы методом Клауса

## Slide 2
                Источник сероводорода – природные и промышленные газы

## Slide 3: Химизм получения элементарной серы
Первая стадия: Н2S + 1.5 О2 = Н2О + SО2 + Q
Вторая стадия: 2Н2S + SО2 = 2Н2О + 3/n Sn + Q
Прямое окисление сероводорода в серу: Н2S + 0,5О2  Н2О + S
Побочные реакции:
СО2 + Н2S  СОS + Н2О;
СН4 + 2S2  С S2 + 2Н2;
СО2 + Н2S = СО + Н2О + СОS;
СО + Н2О = Н2 + СО2 .

## Slide 4: Влияние основных параметров на процесс получения серы методом Клауса
продолжительность пребывания газа в термической стадии: увеличение приводит к повышению степени конверсии;
температура в реакторе: чем выше температура, тем выше степень конверсии сероводорода;
соотношение расходов воздуха и кислого газа на выходе из реакционной печи: оно должно обеспечивать объемное соотношение Н2S : SО2 равное 2:1;
объемная скорость газа: с уменьшением выход серы возрастает;
наличие углеводородов в кислом газе также приводит к снижению конверсии, образуется сажа и увеличивается расход воздуха.

## Slide 5: Катализаторы процесса Клауса
Боксит
SiO2
MgO
MnO
CaO
P2O5
TiO2

## Slide 6: Катализаторы процесса Клауса
Широкое использование бокситов в качестве катализатора было обусловлено в первую очередь их дешевизной. Однако из-за таких недостатков, как непостоянство состава, недостаточные развитая поверхность и устойчивость против дезактивации на установках Клауса, со временем бокситы были заменены другими катализаторами, например, активированным оксидом алюминия. Этот катализатор имеет большое число макропор, что обеспечивает его повышенную реакционную способность.

## Slide 7: Прямоточная технологическая схема процесса Клауса
I - кислый газ; II - воздух; III - сера; 1 - печь-реактор; 2 - теплообменник; 3,5 - конденсатор серы; 4 - конвектор.

## Slide 8: Разветвленная технологическая схема процесса Клауса
I - кислый газ; II - воздух; III - сера; 1 - печь-реактор; 2 - теплообменник; 3,5 - конденсатор серы; 4 – конвектор.

## Slide 9: Технологическая схема процесса Клауса с рециркуляцией серы
I - кислый газ; II - воздух; III - сера; 1 - печь-реактор; 2 - теплообменник; 3,5 - конденсатор серы; 4 - конвектор; 6 - подогреватель газа; 7 - печь для сжигания серы в двуоксид серы.

## Slide 10: Все процессы доочистки в зависимости от заложенного в них принципа можно разделить на две основные группы:
1. Процессы, основанные на реакции Клауса и являющиеся дополнением к основным установкам и обеспечивающие общую степень извлечения серы до 99,0-99,7%.
2. Процессы, основанные на превращении всех сернистых компонентов в один (SО2 или Н2S), обеспечивающие общую степень извлечения серы до 99,9% и выше.

## Slide 11: Результат – получение газовой серы

## Slide 12: Основные источники потерь серы на установках Клауса
• высокая температура в последнем по ходу газа конденсаторе на каталитической стадии.
• унос жидкой серы из-за несовершенной конструкции конденсаторов серы и кинетических ограничений процесса конденсации.
• дезактивация катализатора. На российских газоперерабатывающих заводах (ГПЗ) проектный срок службы катализатора составляет четыре года.

## Slide 13: Для повышения эффективности установок получения серы необходимо:
• оптимизация состава кислого газа, поступающего на установку Клауса, путем подбора хемосорбента, применяемого при очистке природного газа;
• повышение конверсии на термической стадии за счет увеличения концентрации О2 и применения специальных горелочных устройств;
• повышение конверсии COS за счет изменения температуры в каталитических реакторах;

## Slide 14
Высокоэффективное горелочное устройство фирмы Duiker

## Slide 15
Рассмотрение причин снижения выхода серы на установках Клауса и возможных направлений их ликвидации позволяет рекомендовать эффективные методы повышения выхода серы:
увеличение содержания в кислых газах сероводорода за счет оптимизации состава применяемого хемосорбента при очистке природных газов;
обогащение воздуха, используемого на термической ступени для окисления сероводорода, кислородом;
увеличение конверсии COS и CS2 в каталитических реакторах регулированием температурных режимов их работы;
правильный выбор катализатора и сохранение его активности на высоком уровне.

## Slide 16: Спасибо за внимание!