## Slide 1
Лекция №6_2
Кривые поверхности

## Slide 2
6.1. Основные понятия и определения.
Поверхность можно рассматривать как:
- геометрическое место точек, подчиненных определенному закону;
- огибающую всех положений поверхности, которая движется в пространстве по определённому закону;
- фигуру, полученную при движении кривой линии по определенному закону;
- границу тела.

## Slide 3
6.1.1. Образование и задание поверхности.
Для задания поверхности применяют различные способы, из которых основными являются следующие:
Аналитический способ. При этом способе поверхность рассматривают как геометрическое место точек, координаты которых удовлетворяют заданному уравнению (алгебраические и трансцендентные поверхности).
Поверхность заданную уравнением Ф(x;y;z)=0 в декартовых координатах, где Ф(x;y;z) –многочлен n-степени, называется алгебраической поверхностью n-го порядка. В частности, плоскость можно назвать поверхностью первого порядка, т.к. она выражается уравнением 1-степени.

## Slide 4
Кинематический способ. При этом способе поверхность образована непрерывным перемещением в пространстве линии (образующей) по определенному закону. Некоторые поверхности образуются движением постоянной образующей l, другие могут быть образованы в том случае, если образующая вместе с изменением положения в пространстве непрерывно изменяет свою форму (поверхности с переменной образующей).
6.1.1. Образование и задание поверхности.
l – образующая,
m – направляющая.

## Slide 5
6.1.2. Определитель поверхности.
Определитель поверхности - совокупность условий, определяющих эту поверхность. Поверхность на чертеже можно задать, проекциями элементов ее определителя, например:
Цилиндрическая поверхность, образованна движением прямой (образующей) l параллельной некоторой заданной прямой линии i и пересекающей кривую m (направляющую); определитель цилиндрической поверхности Фi,m.
Цилиндрическая поверхность
Фi,m.

## Slide 6
Коническая поверхность, образованна движением прямой (образующей) l, проходящей через неподвижную точку S и пересекающей направляющую m, определитель конической поверхности ФS,m;
Коническая поверхность
ФS,m
6.1.2. Определитель поверхности.

## Slide 7
Задание поверхности проекциями элементов ее определителя не обеспечивает ее наглядности. Для наглядности чертежа поверхности строят очерковые линии, ограничивающие области ее проекций.
Возьмем в пространстве поверхность Ф и плоскость проекций П2. При параллельном проецировании Ф на П2 некоторые из проецирующих прямых будут касаться Ф и образовывать проецирующую цилиндрическую поверхность  (аналогично – коническую поверхность для центрального проецирования).
Линия b касания поверхностей Ф и  называются контурной линией, а ее проекция b2 на П2 – очертанием данной поверхности Ф. При изображении поверхности на комплексном чертеже проекцию контурной линии называют линией видимости. Она отделяет видимую часть поверхности от невидимой.
6.1.3. Очертание поверхности.

## Slide 8
b - контурная линия, b2 – очертание поверхности Ф, кривая m, принадлежит поверхности Ф, С – точка пересечения кривых b и m – точка видимости. Контурная линия b разделяет дугу кривой m на две части, одна из которых (до точки С) лежит на видимой части поверхности Ф, другая – на невидимой. Это означает, что на П2 видимой будет часть кривой m2 до точки С2 – проекции точки С. Остальная часть кривой будет невидимой.
6.1.3. Очертание поверхности.

## Slide 9
6.2. Классификация кривых поверхностей.
Все кривые поверхности делятся на поверхности линейчатые и криволинейчатые.
Линейчатые поверхности в свою очередь делятся на:
- развёртываемые линейчатые поверхности: конические (конусы); цилиндрические (цилиндры); торсы (поверхности с ребром возврата).
- неразвёртываемые линейчатые поверхности: цилиндроиды; коноиды; гиперболический параболоид (косая плоскость); однополостный гиперболоид; косой цилиндр с тремя направляющими (наиболее общий случай не развертываемых линейчатых поверхностей).
К криволинейчатым поверхностям относятся:
- поверхности вращения;
- циклические поверхности;
- поверхности с переменными криволинейными производящими (образующими);
- кривые конусы;
- кривые цилиндры;
- каркасные поверхности (дискретные и с непрерывным каркасом);
- незакономерные поверхности или поверхности топографические.

## Slide 10
Линейчатая поверхность – поверхность через каждую точку которой, можно провести одну прямую, которая всеми своими точками может быть уложена на эту поверхность.
Развёртываемые линейчатые поверхности:
Цилиндрическая поверхность образуется перемещением прямой (образующей) l, параллельно заданному направлению s и пересекающей при этом кривую линию (направляющую) m
Фs,m
6.3. Линейчатые поверхности.

## Slide 11
Построить точку А, принадлежащую цилиндрической поверхности Ф.
А Є Ф, дана (А2), построить (А1).
l (l1, l2)– образующая
поверхности Ф
А Є l
(А1 Є l1, А2 Є l2).
6.3. Линейчатые поверхности.

## Slide 12
Коническая поверхность образуется перемещением прямой (образующей) l, проходящей через неподвижную точку пространства (центр конуса S), и пересекающей кривую линию (направляющую) m.
ФS,m
6.3. Линейчатые поверхности.

## Slide 13
Построить точку А, принадлежащую конической поверхности Ф.
А Є Ф,
дана (А2), построить (А1).
l (l1, l2)– образующая поверхности Ф
А Є l
(А1 Є l1, А2 Є l2).
6.3. Линейчатые поверхности.

## Slide 14
6.4. Винтовые поверхности.
Винтовой поверхностью называется поверхность, которая образуется винтовым движением некоторой линии (образующей).
Винтовое движение состоит из двух движений: вращательного движения вокруг оси и поступательного перемещения вдоль оси.
Если винтовое движение совершает прямая линия, то такая поверхность называется геликоидом.

## Slide 15
Прямой геликоид - поверхность, образованная движением прямой линии в пространстве, пересекающей при этом винтовую цилиндрическую линию и ее ось, образуя с последней постоянный угол, равный прямому. Определитель прямого геликоида: Ф [i, l, h]
i - ось вращения
l - отрезок
h - шаг , т.е. величина, на которую поднимается отрезок прямой при одном полном обороте.
6.4. Винтовые поверхности.

## Slide 16
6.5. Поверхности вращения.
Поверхностью вращения называется поверхность, которая образуется при вращении плоской кривой вокруг неподвижной оси, расположенной в ее плоскости.
Примечание. Поверхность вращения может также быть образована вращением пространственной кривой вокруг неподвижной оси. В этом случае можно доказать, что ту же поверхность можно получить вращением некоторой плоской кривой вокруг той же оси.

## Slide 17
Сечение поверхности вращения плоскостью, перпендикулярной ее оси вращения называется ее параллелью. Параллель наибольшего диаметра по отношению к другим параллелям поверхности, расположенным от нее по разные стороны, называется экватором, наименьшего - горлом.
Плоскости, проходящие через ось вращения, пересекают поверхность вращения по линиям, называемым меридианами (образующими). Меридиан m (m1, m2), параллельный плоскости проекций, называется главным меридианом.
6.5. Поверхности вращения.

## Slide 18
m (m1,m2) – главный меридиан
г (г1, г2) – горло
э (э1,э2) – экватор
Построить точку А, принадлежащую поверхности вращения Ф [m,i]
А Є Ф, дана (А2), построить (А1).
1(11,12) – 2(21,22) - параллель
поверхности Ф
А Є 1-2
А2 Є (12 -22); А1 Є (11 -21)
R – радиус параллели
R=1/2 (12 -22)
6.5. Поверхности вращения.

## Slide 19
Поверхности вращения второго порядка - образуются при вращении кривой второго порядка вокруг своей оси
Цилиндр - поверхность, полученная вращением прямой (образующей) вокруг неподвижной прямой (оси вращения), которой она параллельна.
Точки А и В лежат на верхнем основании цилиндра,
C и D – на боковой поверхности.
6.5. Поверхности вращения.

## Slide 20
Конус - поверхность, полученная вращением прямой (образующей) вокруг неподвижной прямой (оси вращения), которую она пересекает и образует с ней постоянный угол. Точка С лежит на фронтальном очерке,
D и D' на основании конуса,
А и В – на боковой поверхности. Точки А и В можно построить, используя параллели или образующие конуса.
6.5. Поверхности вращения.

## Slide 21
Сфера - поверхность, полученная вращением окружности вокруг одного из ее диаметров.
Точка А лежит на фронтальном очерке,
В и Е – на экваторе сферы,
C и D – на боковой поверхности. C и D построены при помощи параллели сферы.
6.5. Поверхности вращения.

## Slide 22
Тор – поверхность четвертого порядка, полученная при вращении окружности вокруг оси, лежащей в плоскости этой окружности, но не проходящей через ее центр.
Тор имеет две системы круговых сечений: в плоскостях, перпендикулярных к его оси, и в плоскостях, проходящих через ось тора.
6.5. Поверхности вращения.

## Slide 23
Открытый тор (круговое кольцо)
Точки C и D лежат на фронтальном очерке тора.
Е и F – на горизонтальном очерке.
А, В, М, N – на поверхности тора.
А, В, М, N построены при помощи круговых сечений, лежащих в плоскости, перпендикулярной его оси.
6.5. Поверхности вращения.

## Slide 24
Закрытый тор (самопересекающийся)
Точки Е, C и D и лежат на фронтальном очерке тора. А и В – на поверхности тора.
6.5. Поверхности вращения.