## Slide 1: Кожухотрубчатые теплообменные аппараты
Выполнил студент гр. ДНХТМ-11
Джурхабаев Р.Р.

## Slide 2: 1. Теплообмен 2. ТОА 3. Кожухотрубчатые ТОА 4. Расчет кожухотрубчатых ТОА
План

## Slide 3: Теплообмен - процесс переноса теплоты, происходящий между телами, имеющими разную температуру. Движущая сила теплообмена - разность температур. Теплопередача - сложный теплообмен между двумя и более движущимися теплоносителями, разделенными поверхностью фазового контакта или поверхностью нагрева

## Slide 4: В аппаратах, предназначенных для нагрева или охлаждения, происходит теплообмен между двумя потоками, при этом один из них нагревается, а другой охлаждается. Поэтому вне зависимости от того, что является целевым назначением аппарата: нагрев или охлаждение, их называют теплообменными аппаратами.

## Slide 6: Кожухотрубчатый одноходовой теплообменник: 1 – днище; 2 – нижняя трубная решетка; 3 – трубы; 4 – крышка; 5 – верхняя трубная решетка; 6 – межтрубное пространство; 7 – сегментные перегородки; I, II – теплоносители

## Slide 7: Способы размещения труб в трубных решетках: а – по вершинам равносторонних треугольников; б – по вершинам квадратов; в – по концентрическим окружностям

## Slide 8: Крепление труб в трубных решетках: а – развальцовка; б – развальцовка с канавками; в – сварка; г – сальниковые уплотнения

## Slide 9
Развальцовка

## Slide 10
Новая сальниковая набивка.

## Slide 11: Схема многоходовых кожухотрубчатых ТОА: а – двухходовой, б – четырѐхходовой; 1 – крышки и днища, 2 – перегородки; I, II – теплоносители

## Slide 12: а – теплообменник с линзовым компенсатором; б – теплообменник с U-образными трубами; в – теплообменник с плавающей головкой; 1 – кожух; 2 – трубы; 3 – линзовый компенсатор; 4 – плавающая головка; I, II – теплоносители

## Slide 14: Поперечные перегородки кожухотрубчатых аппаратов: а — с сегментным вырезом; б — с секторным вырезом; в — кольцевые; г — с щелевым вырезом; д - «сплошные»

## Slide 15: Достоинства кожухотрубчатых теплообменников: 1) Большая площадь поверхности теплопередачи при относительно компактных размерах кожухотрубчатого теплообменника. 2) Простота изготовления. 3) Расход материала на изготовление сравнительно невелик. 4) Надежны в работе. 5) Способны работать под большими давлениями.

## Slide 16: Недостатки кожухотрубчатых теплообменников: 1) Не способны эффективно работать при низких расходах теплоносителей. 2) Трудности изготовления из материала, не допускающего развальцовки и сварки. 3) Трудности при осмотре, чистке и ремонте.

## Slide 18: Целью конструктивного расчета является определение поверхности теплообмена и конструктивных размеров выбранного типа аппарата. Цель теплового расчета - определить требуемую поверхность теплообмена и подобрать стандартизованный аппарат. Гидравлический расчет проводится с целью определения достаточности давления, создаваемого насосами (компрессорами) для преодоления сопротивлений, возникающих при движении потока через аппарат. В механическом расчете аппарата обоснованно выбирают материалы для изготовления элементов конструкции и проводят все необходимые прочностные расчеты. Поверочный расчет производится для установления возможности применения имеющихся или стандартных теплообменных аппаратов для необходимых технологических процессов.

## Slide 19: Спасибо за внимание!